ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

СТ «Чемпион»

1.Общие указания

1.1.Тренажер СТ «Чемпион» предназначен для общефизической подготовки в условиях современной квартиры.

1.2.Занятия на тренажере способствуют  повышению двигательной активности, укреплению мышечной системы и развитию координации движений.

2. Технические данные

2.1. Допускаемый вес занимающихся  - до 120кг;

2.2.Высота помещений для  установки - 2,45м-2,85м;

2.3.Габаритные размеры:

-  ширина - 0,66м;

-  высота до перекладины не менее – 2,17м;

-  площадь уголка в сборе – 0,5м2;

-  «вылет» лавки пресса  – 1,39м;

-  масса СТ «Чемпион» в сборе не более – 50кг.

3. Комплектация

В комплект тренажера СТ «Чемпион» входит:

3.1. Две металлические стойки и металлические перекладины с пластиковым покрытием________________________ 1шт.

3.2. Веревочная лестница ____________________________________________________________________________ 1шт.

3.3. Гимнастические кольца___________________________________________________________________________ 2шт.

3.4. Канат (х/б)______________________________________________________________________________________ 1шт.

3.5. Кронштейн для перекладины______________________________________________________________________  2шт.

3.6. Перекладина для подтягивания в сборе_____________________________________________________________  1шт.                                                                                                                  3.7. Болт М8 с гайкой для крепления перекладины для подтягивания ________________________________________ 2шт.

3.8. Болт  М10 с гайкой_______________________________________________________________________________ 4шт.

3.9. Кронштейн крепления тренажера к стене ____________________________________________________________ 4шт.

3.10. Болт  М10 ____________________________________________________________________________________   2шт.

3.11. Ростомер_____________________________________________________________________________________  1 шт.

3.12. Верхний выдвижной шток________________________________________________________________________  2шт.

3.13. Нижний распорный шток с гайкой_________________________________________________________________   2шт.

3.14.Брусья с подставкой под штангу___________________________________________________________________  1шт.

3.15.Скамья для пресса______________________________________________________________________________  1шт.

4. Порядок сборки

Сборку тренажера СТ «Чемпион» необходимо осуществлять в горизонтальном положении и в соответствии с указаниями на сборочном чертеже.

4.1.Для распора пол-потолок:

1. Произвести сборку кронштейна(5) с перекладиной(6) для подтягивания при помощи болтов(7).

2. Закрепить кронштейн(5) с перекладиной(6) на гимнастической стенке(1) при помощи болтов(8).

3. Вставить верхние выдвижные штока(12) и нижние распорные штока(13) в стойки(1) таким образом, чтобы при вертикальном положении СТ «Чемпион» между верхним выдвижным штоком(12)  и  потолком  остался зазор для распирания нижними распорными штоками с помощью гайки(13). (Примечание: нижний распорный шток в стойку(1) не вкручивается, а вставляется и распирается гайкой, находящейся на штоке(13)).

4. Установить уголок в вертикальное положение.

5. С помощью гайки(13) произвести распорку СТ «Чемпион».

6. Закрепить комплект  колец(3) и веревочную лестницу(2) в отверстия на кронштейне(5).

7. Закрепить  канат(4) на перекладине для подтягивания(6).

8. Установить брусья с подставкой под штангу(14) и скамью для пресса(15).

4.2.Для крепления к стене:

1. Произвести сборку кронштейна(5) с перекладиной(6) для подтягивания при помощи болтов(7).

2. Закрепить кронштейн(5) с перекладиной(6) на гимнастической стенке(1) при помощи болтов(8).

3. Закрепить кронштейн(9) к стенке(1) при помощи болтов(10/8).

4.Установить уголок в вертикальное положение и закрепить стойку(1) к стене, используя отверстия в кронштейне(9).

5. Закрепить комплект  колец(3) и веревочную лестницу(2) в отверстия на кронштейне(5).

6. Закрепить  канат(4) на перекладине для подтягивания(6).

7. Установить брусья с подставкой под штангу(14) и скамью для пресса(15).

5. Меры безопасности

5.1.На тренажере СТ «Чемпион» разрешается  заниматься одновременно одному человеку.

5.2.Перед каждым занятием необходимо производить проверку технического состояния СТ «Чемпион»; проверять надежность  крепежных соединений,  целостность канатов, шнуров, затяжку узлов.

6. Гарантия изготовителя

6.1.Предприятие-Изготовитель гарантирует Покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 6-ти месяцев со дня приобретения при соблюдении правил установки и эксплуатации уголка СТ «Чемпион».

6.2.За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации оборудования Покупателем, Предприятие-изготовитель ответственности не несет.

6.3.В случае обнаружения дефектов и некачественности узлов, возникших не по вине Покупателя, следует обращаться по месту приобретения  СТ «Чемпион».

7.Примечание

В связи с постоянным усовершенствованием детского уголка СТ «Чемпион» возможны изменения в конструкции, не ухудшающие технических характеристик тренажера.

8.Сборочный чертеж

9.Свидетельство о приемке

Тренажер  СТ «Чемпион» соответствует ТУ У 36.1-21940919-2014 с изменениями №1, имеет гигиеническое заключение № 05.03.02-04/38877 от 13.06.2014г. и признан годным к эксплуатации.

Поставщик: ООО фирма «ЛАДАС», Официальный дилер магазин «SportDream.com.ua» +380984037399

Продавец:_____________________________________                                          Дата  продажи: "____"____________г.